## Slide 1: GTFS와 한국 대중교통 데이터
스마트 교통물류 · 2026-2
4주차 수요일
교재 5장
여지호 · 가천대학교 스마트시티학과
2026년 9월 23일 (수)

## Slide 2: 강의 목차
교재 5장
01 | 도입과 학습 목표 | 1.1 버스는 아무 때나 출발하지 않습니다 · 1.2 학습 목표
02 | 교재 5.1 표 다섯 개 | 2.1 GTFS 다섯 개 표의 연결 · 2.2 노선과 운행의 구분
03 | 교재 5.2 한국의 route_type | 3.1 TAGO 코드와 국제 명세
04 | 교재 5.3 24시 초과 시각 | 4.1 30시가 나오는 이유
05 | 교재 5.4–5.5 지도와 경계 절단 | 5.1 정류장 분포 · 5.2 노선 단위 절단
06 | 교재 5.6 실습과 정리 | 6.1 오늘의 정리 · 6.2 연습과 다음 장
Notes: 목차는 표입니다. 섹션 수가 바뀌면 행을 삽입/삭제하세요.

## Slide 3: 도입과 학습 목표
01
1.1 버스는 아무 때나 출발하지 않습니다
1.2 학습 목표

## Slide 4: 1.1 버스는 아무 때나 출발하지 않습니다
1. 도입과 학습 목표
도로망만으로 계산 불가 — 버스에는 시간표가 존재
예시: 18:03 도착, 직전 차량이 18:01 출발 → 다음 차까지 대기
전 세계 대중교통 시간표의 공통 형식이 GTFS
이 장의 범위: GTFS 형식의 구조와 한국 데이터의 차이
Notes: 교재 5장 도입부. 하남시청에서 미사역까지 버스로 몇 분 걸리는지가 이 장과 6장을 관통하는 질문이다.

## Slide 5: 1.2 학습 목표
1. 도입과 학습 목표
GTFS 다섯 개 표의 연결 관계 설명
한국 GTFS의 route_type이 국제 표준과 다르다는 점 확인과 해석
24시를 넘는 시각 표기 처리
경계 절단 시 노선 전체를 유지하는 방법
Notes: 교재 5장 학습 목표와 같다. 두 번째와 세 번째는 한국 데이터를 다룰 때 반복해서 마주친다.

## Slide 6: 교재 5.1 표 다섯 개
02
2.1 GTFS 다섯 개 표의 연결
2.2 노선과 운행의 구분

## Slide 7: 2.1 GTFS 다섯 개 표의 연결
2. 교재 5.1 표 다섯 개
표 1. 이 과목에서 사용하는 GTFS 다섯 개 표와 연결 키
표 | 담는 것 | 예시 | 연결 키
routes | 노선 | 340번 버스 | route_id
trips | 운행 | 340번의 07:12 차 | trip_id
stop_times | 시각표 | 정류장별 정차 시각 | stop_id
stops | 정류장 | 이름과 위경도 | —
calendar | 운행일 | 다니는 요일 | —
Notes: GTFS는 텍스트 파일 여덟 개짜리 zip이고 이 책에서 쓰는 것이 다섯 개다. 위에서 아래로 routes에서 trips, stop_times, stops 순서로 이어진다.

## Slide 8: 2.2 노선과 운행의 구분
2. 교재 5.1 표 다섯 개
노선(route)과 운행(trip)은 다른 개념
  340번 버스는 노선 하나, 하루 수십 회 운행
  각 운행이 별개의 trip
하남 GTFS 최다 노선의 운행 수: 하루 293회 — 약 3분 간격
정류장 수: 4,203개
Notes: 이 구분을 놓치면 6장에서 RAPTOR를 구현할 때 노선 단위 순회와 운행 단위 승차를 섞게 된다.

## Slide 9: 교재 5.2 한국의 route_type
03
3.1 TAGO 코드와 국제 명세

## Slide 10: 3.1 TAGO 코드와 국제 명세
3. 교재 5.2 한국의 route_type
국제 명세대로 읽으면 하남시에 트램 132개 노선
오류 없이 실행되고 결과 숫자만 이상해짐
그 외 하남 데이터: 공항리무진 8개, 일반철도 6개
표 2. route_type 값의 해석 차이와 하남 GTFS의 노선 수
값 | 국제 GTFS 명세 | 한국 TAGO 코드 | 하남 노선 수
0 | 트램 | 시내·농어촌·마을버스 | 132
1 | 지하철 | 도시철도 | 15
3 | 버스 | 시외버스 | 4
Notes: route_type이 3인 것만 버스로 거르면 하남시 버스가 4개만 나온다. 다른 나라 데이터로 만든 코드를 한국 데이터에 그대로 쓰면 이런 일이 생긴다. 2장의 검증 습관이 여기서도 필요하다.

## Slide 11: 교재 5.3 24시 초과 시각
04
4.1 30시가 나오는 이유

## Slide 12: 4.1 30시가 나오는 이유
4. 교재 5.3 24시 초과 시각
arrival_time은 HH:MM:SS 문자열 — 그대로 파싱하면 실패
하남 GTFS의 시 최댓값은 30 — 새벽 6시를 의미
24시 미만으로 적을 때의 문제
  23:50 출발, 00:20 도착이면 도착이 출발보다 이른 시각
  그날 밤차인지 다음날 첫차인지 구분 불가
24:20:00 표기의 효과: 시각 증가 유지, 운행일은 출발일로 고정
Notes: 파싱은 자정부터의 초로 변환한다. 25:30:00은 다음 날 새벽 1시 30분이고 같은 운행일이다. smartmob.data.parse_gtfs_time이 이 일을 하고 6장에서 계속 쓴다.

## Slide 13: 교재 5.4–5.5 지도와 경계 절단
05
5.1 정류장 분포
5.2 노선 단위 절단

## Slide 14: 5.1 정류장 분포
5. 교재 5.4–5.5 지도와 경계 절단
하남시 경계 밖까지 넓게 분포
이유: 하남시를 지나는 노선의 정류장 전체가 포함
예시: 340번이 서울 강변역까지 가면 강변역 정류장도 포함
그림 1. 하남 GTFS 정류장 4,203개의 위치 분포
Notes: 위도 37도에서는 경도 1도가 위도 1도보다 짧아서 종횡비를 보정해야 지도 모양이 맞는다.

## Slide 15: 5.2 노선 단위 절단
5. 교재 5.4–5.5 지도와 경계 절단
정류장 기준 절단의 문제: 경계에서 노선이 끊김
  340번의 정류장이 안에 10개, 밖에 15개면 10개짜리 노선이 됨
  실제로 갈 수 있는 곳을 못 간다고 응답
노선 단위 절단 순서
  경계 안 정류장 → 그 정류장을 지나는 운행 → 그 운행의 노선 → 그 노선의 운행 전부
버퍼 500 m 적용 — 경계 30 m 밖 정류장도 사실상 그 동네의 정류장
Notes: smartmob.data.gtfs.clip_to_boundary가 이 순서로 되어 있다. 기말 프로젝트에서 무당이 GTFS를 다룰 때 같은 문제를 겪는다.

## Slide 16: 교재 5.6 실습과 정리
06
6.1 오늘의 정리
6.2 연습과 다음 장

## Slide 17: 6.1 오늘의 정리
6. 교재 5.6 실습과 정리
표 연결: routes에서 trips, stop_times, stops 순서
  노선과 운행은 다름 — 340번은 노선 하나, 하루 수십 회 운행
한국 route_type은 TAGO 코드 — 0은 시내버스이고 트램이 아님
시각은 24시를 넘음 — 25:30:00은 다음 날 새벽이고 같은 운행일
경계 절단은 정류장이 아니라 노선 단위
Notes: 실습에서 하남시청 정류장을 지나는 노선과 각 노선의 운행 수를 계산한다. 그것이 그 정류장의 공급 수준이고, 기말 프로젝트에서 무당이에 대해 같은 계산을 한다.

## Slide 18: 6.2 연습과 다음 장
6. 교재 5.6 실습과 정리
연습 5.1 ★ — 첫차와 막차 시각, 24시 초과 표기 처리
  산출물: 첫차 시각, 막차 시각, 처리 방식 한 문장
연습 5.2 ★★ — 시간대별 운행 편수 히스토그램
  산출물: 히스토그램 1장, 첨두 시간대와 심야 운행 유무 2~3줄
연습 5.3 ★★★ — 노선별 정류장 순서의 종류 수
다음 장: 6장 RAPTOR 직접 구현 — 직접 구현 세 개 중 두 번째
Notes: 연습 5.3의 순서가 같은 운행 묶음이 6장에서 중요해진다. 한 노선에 여러 순서가 나오는 이유는 상행과 하행, 지선, 회차다.

## Slide 19: 다음 주에 봅니다
교재 6장 — RAPTOR 직접 구현
jihoyeo@gachon.ac.kr · AI공학관 210호