## Slide 1: 통행시간 예측 모델
스마트 교통물류 · 2026-2
10주차 화요일
교재 9장
여지호 · 가천대학교 스마트시티학과
2026년 11월 3일 (화)

## Slide 2: 강의 목차
교재 9장
01 | 도입과 학습 목표 | 1.1 계산하는 대신 예측하기 · 1.2 학습 목표
02 | 교재 9.1 학습 데이터와 특징 | 2.1 정답 생성과 데이터 분할 · 2.2 특징 여덟 개
03 | 교재 9.2–9.3 기준선과 선형회귀 | 3.1 기준선과 평가 지표 · 3.2 선형회귀의 한계
04 | 교재 9.4–9.5 부스팅과 특징 중요도 | 4.1 그래디언트 부스팅 · 4.2 중요도 상위는 좌표
05 | 교재 9.6 속도와 정확도의 거래 | 5.1 3천 배 빠르고 1분 틀림
06 | 교재 9.7 오차 분석과 정리 | 6.1 오차가 커지는 구간 · 6.2 오늘의 정리 · 6.3 연습과 다음 장
Notes: 목차는 표입니다. 섹션 수가 바뀌면 행을 삽입/삭제하세요.

## Slide 3: 도입과 학습 목표
01
1.1 계산하는 대신 예측하기
1.2 학습 목표

## Slide 4: 1.1 계산하는 대신 예측하기
1. 도입과 학습 목표
4장의 계산: 시뮬레이션 1회에 라우팅 질의 3만 회 이상, 소요 수 분
축약 계층은 직접 구현하지 않기로 결정
다른 방법: 정확한 답을 계산하는 대신 예측
근거: 좌표와 시각만 있으면 사람도 대략 추정 — 5 km면 15분 정도
Notes: 교재 9장 도입부. 그 추정을 데이터로 학습시키는 것이 이 장의 내용이다.

## Slide 5: 1.2 학습 목표
1. 도입과 학습 목표
라우팅 결과를 정답으로 삼는 학습 데이터 구성
직선거리 기준선부터 단계적 모델 개선
평균절대오차와 결정계수로 모델 평가
예측 속도와 정확도의 거래를 수치로 확인
Notes: 교재 9장 학습 목표와 같다. 부교재 『핸즈온 머신러닝』이 이 장의 배경이다.

## Slide 6: 교재 9.1 학습 데이터와 특징
02
2.1 정답 생성과 데이터 분할
2.2 특징 여덟 개

## Slide 7: 2.1 정답 생성과 데이터 분할
2. 교재 9.1 학습 데이터와 특징
정답 생성 장치: 3장의 다익스트라
무작위 출발지와 목적지 쌍 2만 건의 실제 소요시간 계산
학습 80%, 검증 20%로 분할
검증 데이터를 분리하는 이유: 암기와 일반화를 구분
Notes: 학습에 쓴 데이터로 평가하면 외운 것과 이해한 것을 구분할 수 없다. 데이터 생성은 약 3분이 걸려서 미리 만들어 저장해 두었다.

## Slide 8: 2.2 특징 여덟 개
2. 교재 9.1 학습 데이터와 특징
실제 도로 거리는 특징에서 제외 — 예측 시점에 알 수 없음
방위각을 두 값으로 분해하는 이유
  359도와 1도는 거의 같은 방향인데 숫자로는 358만큼 차이
  원 위의 각도를 좌표 두 개로 변환하면 해결
표 1. 예측에 사용하는 특징과 선택 이유
특징 | 선택 이유
straight_km | 거리가 가장 강한 신호
hour | 시간대별 속도 차이
sin_bearing · cos_bearing | 방향 — 한강 횡단과 강변 방향의 차이
출발·도착 위경도 네 개 | 시가지와 외곽의 도로 사정 차이
Notes: 예측할 때 얻을 수 없는 값을 특징에 넣으면 안 된다. 이것이 이 절의 요점이고 기말 프로젝트에서도 반복된다.

## Slide 9: 교재 9.2–9.3 기준선과 선형회귀
03
3.1 기준선과 평가 지표
3.2 선형회귀의 한계

## Slide 10: 3.1 기준선과 평가 지표
3. 교재 9.2–9.3 기준선과 선형회귀
기준선: 직선거리를 평균 속도로 나눈 값
기준선 성능 MAE 2.52분 — 평균 통행 11.8분 대비 20% 초과 오차
MAE(평균절대오차) — 평균 몇 분 틀리는지, 단위가 분이라 바로 해석
R²(결정계수) — 정답 변동의 설명 비율, 0이면 평균값 응답과 동일
Notes: 기준선을 먼저 정한다. 기준선보다 못하면 그 모델은 쓸모가 없다.

## Slide 11: 3.2 선형회귀의 한계
3. 교재 9.2–9.3 기준선과 선형회귀
단일 특징 모델이 나아진 이유: 절편이 출발·도착 소요시간을 반영
특징을 일곱 개 추가해도 거의 개선되지 않음
원인: 선형회귀는 각 특징이 일정 비율로 기여한다고 가정
실제로는 위치가 다른 특징과 얽혀 작동
표 2. 모델별 성능 비교
모델 | MAE
기준선 (직선거리 ÷ 평균속도) | 2.52분
선형회귀 (직선거리만) | 기준선보다 소폭 개선
선형회귀 (특징 8개) | 2.16분
Notes: 위도가 0.01 올라갈 때 시간이 항상 같은 만큼 늘지 않는다. 시가지에서는 신호가 여럿이고 외곽에서는 도로가 뚫려 있다.

## Slide 12: 교재 9.4–9.5 부스팅과 특징 중요도
04
4.1 그래디언트 부스팅
4.2 중요도 상위는 좌표

## Slide 13: 4.1 그래디언트 부스팅
4. 교재 9.4–9.5 부스팅과 특징 중요도
의사결정나무는 조건이 얽힌 규칙을 표현
  예시: 위도 37.55 초과이고 직선거리 4 km 초과면 12분
나무 하나는 약하지만 앞 나무의 오차를 다음 나무가 보정
결과: MAE 0.89분, R² 0.954
선형회귀 2.16분 대비 절반 이하 — 평균 1분 이내 오차
Notes: 얽힌 조건을 자연스럽게 표현하는 것이 나무 계열 모델의 장점이다. 이 부분은 다른 과목에서 더 자세히 다룬다.

## Slide 14: 4.2 중요도 상위는 좌표
4. 교재 9.4–9.5 부스팅과 특징 중요도
중요도 상위: 출발·도착 좌표 네 개 — 직선거리보다 높음
이유: 좌표 네 개로 거리도 계산되고 지역별 도로 사정까지 학습
중요도 최하위는 시간대
시간대별 평균 소요시간은 11.0분에서 12.7분 — 차이 1.7분
Notes: 4장에서 확인한 62% 차이는 특정 구간의 이야기다. 무작위 출발지와 목적지 쌍의 대부분은 이면도로를 쓰는 짧은 통행이고, 이면도로는 시간대별 속도 차이가 작다.

## Slide 15: 교재 9.6 속도와 정확도의 거래
05
5.1 3천 배 빠르고 1분 틀림

## Slide 16: 5.1 3천 배 빠르고 1분 틀림
5. 교재 9.6 속도와 정확도의 거래
다익스트라 1건 7,400 마이크로초, 모델 예측은 약 3천 배 빠름
시뮬레이션 1회에 수 분이 걸리던 것이 수 초로 단축
시뮬레이터의 방식: 후보 선택은 예측, 확정 통행은 라우팅
표 3. 용도별 예측 모델 적용 가능 여부
용도 | 판단 | 이유
배차 후보 선택 | 사용 가능 | 순위만 필요, 1분 오차로 역전 드묾
승객 안내 도착 예정시간 | 사용 곤란 | 실제 경로 계산 필요
차량 주행 경로 표시 | 사용 불가 | 좌표열이 필요
Notes: 이 모델을 만든 이유는 정확도가 아니라 속도다. 거래를 받아들일지는 용도에 달렸다.

## Slide 17: 교재 9.7 오차 분석과 정리
06
6.1 오차가 커지는 구간
6.2 오늘의 정리
6.3 연습과 다음 장

## Slide 18: 6.1 오차가 커지는 구간
6. 교재 9.7 오차 분석과 정리
예측값이 대각선을 따라 분포 — MAE 0.89분, R² 0.954
거리 구간별 평균절대오차는 0.85분에서 0.94분으로 큰 차이 없음
큰 오차가 나는 사례: 실제 도로 거리가 직선거리보다 훨씬 큰 통행
그림 1. 예측 대 실제, 그리고 직선거리별 오차 분포
Notes: 강 건너편이거나 산을 우회해야 하는 경우다. 좌표만 확인하는 모델이 이것을 알아내기 어렵다. 개선하려면 두 지점 사이의 장애물 여부를 알려 주는 특징이 필요하고, 연습 9.3에서 시도한다.

## Slide 19: 6.2 오늘의 정리
6. 교재 9.7 오차 분석과 정리
배차에 필요한 것은 정확한 경로가 아니라 순위 — 예측으로 대체 가능
특징은 예측 시점에 얻을 수 있는 것만 사용
기준선 2.52분, 선형회귀 2.16분, 부스팅 0.89분
다익스트라보다 3천 배 빠르고 평균 1분 오차
Notes: 원 위의 값은 사인과 코사인 두 개로 분해해 넣는다는 점도 다시 언급한다. 오후에는 이 예측을 배차 비용행렬에 넣는다.

## Slide 20: 6.3 연습과 다음 장
6. 교재 9.7 오차 분석과 정리
연습 9.1 ★ — 나무 개수를 50에서 800까지 변경했을 때의 성능과 학습 시간
  산출물: 개수별 MAE와 학습시간 표, 적정 값과 근거 2줄
연습 9.2 ★★ — 특징을 하나씩 제거하는 실험
  산출물: 특징별 MAE 증가량 표, 중요도 순서와의 비교 3~4줄
연습 9.3 ★★★ — 우회 여부를 대신하는 특징 설계
다음 장: 10장 배차와 물류 최적화
Notes: 연습 9.3에서는 특징 계산 비용도 함께 측정한다. 모델을 쓰는 이유가 속도였으므로 특징 계산이 라우팅만큼 비싸지면 의미가 없다.

## Slide 21: 수요일에 봅니다
교재 10장 — 배차와 물류 최적화
jihoyeo@gachon.ac.kr · AI공학관 210호